101學年高中台南區複賽實驗一參考解(oct26修正版)︰

【實驗設計】

將重W木之木棒與n條(or N條)與(n+m)條(or(N+m)條重W之迴紋針固定之後讓其分別豎浮於清水及待測液中，利用浮體原理，即浮體重等於液面下的體積乘以液體密度，如下式推導即可求出待測液之密度。

由式(3)及式(6)得

或由式(3)及式(6a)得

因此只要將迴紋針數量差相同的測量data代入上式即可算出待測液之密度。

【實驗步驟】

- 於木棒長條面畫上刻度，或取一長條狀方格紙以透明膠帶封貼於木棒側面作為刻度用。

- 將適量支迴紋針纏繞懸掛在木棒下端，並使木棒能豎立浮於液體中。

- 使木棒豎立浮於清水中，將此時刻度視為讀數x，記錄迴紋針數目與讀數x之關係。

- 使木棒豎立浮於待測液體中，將此時刻度視為讀數y，記錄迴紋針數目與讀數y之關係。

- 迴紋針數目相差皆為m時，選取相對應之x及y值，則待測液體之密度即可求出。

【數據記錄】

1. 使木棒豎立浮於清水中

| 迴紋針數目n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液體 種類 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 讀數x (cm) |  |  | 9.10 | 10.00 | 10.90 | 11.80 |  |
| 備註 | 傾斜 | 傾斜 | 略斜 |  |  |  | 下沉 |

2. 使木棒豎立浮於待測液體中

| 迴紋針數目N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液體 種類 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 |
| 讀數y (cm) |  |  |  | 8.10 | 8.90 | 9.60 | 10.40 | 11.10 | 11.90 |  |
| 備註 | 傾斜 | 傾斜 | 傾斜 | 略斜 |  |  |  |  | 略觸底 | 下沉 |

【計算結果】

| 迴紋針數量差m | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水中迴紋針數n | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 待測液中 迴紋針數N | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (n+m)xn-nxn+m (cm) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| (N+m)yn-Nyn+m (cm) | 15.1 | 15.7 | 15.0 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 |
| D待測液(g/cm3) | 1.27 | 1.22 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.24 |

平均值1.25 g/cm3

故待測液體之密度為1.25 g/cm3

【討論】

注意以下幾種情況，將可減少一些不必要之誤差︰

- 木棒豎立浮於液體中時，別呈傾斜狀態。

- 全力避免將空氣封貼入木棒中或產生液體容易殘留之空間。

- 於木棒上以鉛筆畫上刻度線，或將長條狀方格紙以膠帶封貼於木棒側面時，務必平行木棒方向。

- 將木棒置入不同液體前，務必將其完全擦拭乾淨。

- 先量測木棒浮於清水中之讀數，再量測木棒浮於待測液中之讀數。

- 若纏繞外還用橡皮筋把迴紋針固定於木棒上時，要注意(n+m)支迴紋針必須於此浮體液面下的部分有(n+m)條橡皮筋才合宜，否則別用橡皮筋；若想用膠帶固定時亦同。

- 別在迴紋針數目差小於兩個時，計算待測液密度之值。