101學年度高級中學自然學科競賽高雄區複賽物理實驗二參考解︰

【實驗設計】

真實物體構成之複擺，必須考慮各質點在週期運動之貢獻，因此複擺的週期式中之h以支點至複擺質心的距離來處理。想由複擺來找出重力加速度g，只要把長木條懸掛起來作小角度的擺動，測量出各種h值所對應的週期T值。

週期公式轉換成

如此實驗操作時h皆為正值，因此只要把量得之data選擇hT 2與4π2h2 為兩軸作成關係圖，由其線性關係找出型式之關係式，與前式對照得為，b即為實驗所得之重力加速度g。

【實驗步驟】

- 支架橫桿調整固定至比木條長度還高的位置，小刀刀口朝上固定於其上。

- 取一根美術圖釘插入木條後，將釘軸置放於小刀刀口上，讓木條小幅度擺動形成複擺。若擺動次數過少立即停止，於木條下方固定一長尾夾之類的重物，使其成為多次擺動不立即停止的複擺。

- 取下圖釘將複擺以棉線輔助吊掛找出複擺質心位置後，測量其週期T與支點至複擺質心的距離h。

- 將美術圖釘改換至木條上各個不同位置作複擺之週期運動，量測其轉軸距質心之距離h與週期T。

- 以hT 2與4π2h2為兩軸作圖，找出線性關係式。

- 關係式之斜率即為重力加速度g，截距除以(-4π2)即為。

【數據記錄】

| 懸掛點 | h(cm) | 10T(s) | T(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 37.15 | 12.59 | 1.259 |
| B | 33.30 | 12.13 | 1.213 |
| C | 30.50 | 11.53 | 1.153 |
| D | 27.15 | 11.07 | 1.107 |
| E | 23.95 | 10.56 | 1.056 |
| F | 35.40 | 12.35 | 1.235 |
| G | 32.00 | 11.85 | 1.185 |
| H | 28.95 | 11.38 | 1.138 |
| I | 25.65 | 10.94 | 1.094 |
| J | 22.35 | 10.25 | 1.025 |

【作圖】

| 懸掛點 | h2 (cm2) | hT 2(cm s2) | 4π2h2 (cm2) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1380.12 | 58.89 | 54485.05 |
| B | 1108.89 | 49.00 | 43777.22 |
| C | 930.25 | 40.55 | 36724.80 |
| D | 737.12 | 33.27 | 29100.43 |
| E | 573.60 | 26.71 | 22644.92 |
| F | 1253.16 | 53.99 | 49472.77 |
| G | 1024.00 | 44.94 | 40425.90 |
| H | 838.10 | 37.49 | 33086.96 |
| I | 657.92 | 30.70 | 25973.74 |
| J | 499.52 | 23.48 | 19720.36 |

以hT 2與4π2h2為兩軸作圖結果如圖所示，呈線性關係。

【計算結果及討論】

作圖算得之直線方程式為4π2h2 =981.7 hT 2-3629.3

故

- 重力加速度g為方程式斜率值，即g=981.7(cm/s2)

- 由方程式截距值除以(-4π2)得=91.93(cm2)，為轉動慣量除以質量。

- 本實驗可能的誤差原因及克服的方法為︰

- 複擺擺動時會晃動，操作時將支架固定勿搖晃。

- 避免不必要的摩擦發生，使複擺真正繞一個點在轉動。

- 複擺週期時間並不長，按碼表之反應時間造成誤差。操作時善用多個測量或多次測量求平均值來減少誤差。

- 質心至支點距離錯誤，確實找出複擺之質心位置。