101學年度高級中學自然學科競賽第屏東區複賽

物理科實驗試題第二題參考解

《原理》

利用牛頓力學原理，在不考慮滑輪的阻力和磨擦力下，設計實驗圖如下：

(此處的掛碼在本實驗中需要自己用黏土來代替)

需要用到公式：(1) F=ma

(2)S=V0t+1/2at2

(3) fk=μkN

設木塊重量M，掛碼處重量m，(1)改寫成 mg-f=(M+m)a，調整黏土重量至可以拉動木塊，並紀錄滑動距離及時間，可得加速度a，可反推f再利用(3)即可求出動磨擦係數。

《步驟》

- 將木塊底部黏上紙，桌面上也鋪上紙張用膠帶固定好(視所需滑動的距離決定鋪的紙張數量)。

- 將縫衣線綁綁成一個可調整大小的圈圈，套住木塊再用彈簧秤勾住量測木塊重量。

- 得知木塊重量後，利用彈簧秤把黏土重量取好(例如：5g、10g、20g)以方便後面的量測。

- 將定滑輪固定在桌子邊緣，再將木塊+縫衣線+黏土 整個系統透過定滑輪架設好，滑動看看以得知在桌面上可滑行的極限距離。

- 在桌面的紙上取出所需要的測量距離，測量數據後代回公式計算並紀錄之。

| m (kg) | t (s) | t2 (s) | a (m/s2) | f (N) | μk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.020 | 1.150 | 1.323 | 0.791 | 0.134 | 0.236 |
| 0.025 | 1.100 | 1.210 | 0.864 | 0.173 | 0.304 |
| 0.030 | 0.900 | 0.810 | 1.291 | 0.180 | 0.317 |
| 0.035 | 0.700 | 0.490 | 2.135 | 0.144 | 0.253 |
| 0.040 | 0.400 | 0.160 | 6.538 | -0.249 | 0.438 |

實驗數據

(取到小數後第三位四捨五入)

結果討論

因為現實的實驗操作上，並不能完全理想化，所以存在著一些誤差。隨著所掛著重量逐漸增加，拉動的速度越快，因桌面高度限制了滑動的距離。由表中可以看出在掛重達到40克重時，出現比較大的誤差，因為計時是由人觀察物體滑動並按碼表，40克重時滑動較快因此在判斷時間上較不準確。

我們採取20~35克重的結果可得知動磨擦係數約在0.278左右。