101學年度高級中學自然學科競賽第10區複賽

物理科實驗試題第一題參考解

原理：

由阿特伍德機，如圖一

線性運動滿足牛頓定律

- 若不考慮轉動慣量及摩擦力的影響，則

可得

測量M、m及a帶入上式，即可求得重力加速度g。

- 考慮轉動慣量及摩擦力的影響

其中I為滑輪之轉動慣量，R為滑輪半徑，為定滑輪與轉軸間之動摩擦係數。

以對作圖，則

斜率

步驟：

- 測量重力加速度

- 將定滑輪固定於桌緣，在滑輪兩端以棉線分別懸掛黏土，如圖二。

- 將粘土2鉛直拉至地面，測量此時黏土1至地面的距離S。

- 測量黏土1、滑輪、黏土2整個系統之加速度a

  - 鬆手讓整個系統自由運動。

  - 測量黏土1落至地面所需時間t。

  - 系統加速度。

- 改變黏土1及黏土2之質量，重複步驟3.。

- 以對作圖，斜率即為所求g。

- 定滑輪動摩擦係數隨正向力之影響

步驟1.~3.同上。

4.  改變黏土1及黏土2的質量，但總質量維持不變（即）。

5.  改變K值，重複步驟1.~4.。

6.  以對作圖，斜率即為。

數據分析：

一、測重力加速度

| M+m(g) | M(g) | m(g) | t(sec) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| 125 | 65 | 60 | 2.62 | 2.64 | 2.71 | 2.67 | 2.71 | 2.67 |
| 125 | 70 | 55 | 1.20 | 1.23 | 1.33 | 1.27 | 1.31 | 1.27 |
| 125 | 75 | 50 | 0.84 | 0.95 | 0.86 | 0.94 | 0.86 | 0.89 |

v.s.

由圖形斜率得

二、正向力對動摩擦係數之定性分析

| M+m(g) | M(g) | m(g) | t(sec) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| 245 | 125 | 120 | 6.76 | 6.44 | 6.49 | 6.13 | 6.64 | 6.49 |
| 245 | 130 | 115 | 1.92 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.90 | 1.88 |
| 245 | 135 | 110 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.30 | 1.29 | 1.33 |
| 360 | 185 | 175 | 3.89 | 4.02 | 3.96 | 3.94 | 3.97 | 3.96 |
| 360 | 190 | 170 | 2.01 | 2.11 | 2.11 | 2.07 | 2.12 | 2.08 |
| 360 | 195 | 165 | 1.53 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.53 | 1.59 |

(一)			 v.s.     【】

由圖形斜率得

(二)			 v.s.     【】

由圖形斜率得

綜合以上數據推論隨正向力N增大而略有增加。

# Text boxes

黏土1

S

圖  一

黏土2

桌面

圖  二