參考解答:

第一部分實驗:利用自製游標尺測量待測物體。

- 製作要點:製作游標尺時，應特別注意主尺與游尺之零點是否對齊，並平整貼於壓克力板上；此外，使用自製游標尺時，首先將游標尺置於平整的表面，以避免主尺與游尺之間的錯動造成誤差。此外，可將三組遊尺分別貼在壓克力板之不同側邊，以提升實驗量測之效率。

使用方法:透過主尺與副尺最小刻度之間之差值，進而推論副尺零點與主尺刻度的差值，經簡易運算後求得距離。

(游尺刻度一)

(游尺刻度二)

(游尺刻度三)

- 計算出三種游尺之最小刻度。(以主尺刻度單位A表示)

|  | 游尺刻度一 | 游尺刻度二 | 游尺刻度三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小刻度 | 2/7A | 1/3A | 2/5A |

- 利用所製作之三種不同游標尺分別測量(a)圓形墊片外徑、(b)鐵球直徑、(c)螺帽對邊之距離。(以主尺刻度單位A表示)

- 圓形墊片外徑

|  | L1(A) | L2(A) | L3(A) | L4(A) | L5(A) | Lavg (A) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副尺刻度一 | 4.214 | 4.225 | 4.239 | 4.225 | 4.239 | 4.228 | 0.004 |
| 副尺刻度二 | 4.225 | 4.225 | 4.233 | 4.233 | 4.333 | 4.249 | 0.053 |
| 副尺刻度三 | 4.237 | 4.225 | 4.237 | 4.225 | 4.225 | 4.229 | 0.003 |

- 鐵球直徑

|  | L1(A) | L2(A) | L3(A) | L4(A) | L5(A) | Lavg (A) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副尺刻度一 | 0.785 | 0.701 | 0.701 | 0.785 | 0.701 | 0.734 | 0.018 |
| 副尺刻度二 | 0.775 | 0.763 | 0.775 | 0.775 | 0.763 | 0.770 | 0.003 |
| 副尺刻度三 | 0.775 | 0.800 | 0.775 | 0.775 | 0.800 | 0.785 | 0.005 |

- 螺帽對邊之距離

|  | L1(A) | L2(A) | L3(A) | L4(A) | L5(A) | Lavg (A) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副尺刻度一 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.380 | 1.380 | 1.387 | 0.003 |
| 副尺刻度二 | 1.417 | 1.391 | 1.417 | 1.417 | 1.391 | 1.406 | 0.006 |
| 副尺刻度三 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.412 | 1.412 | 1.404 | 0.003 |

第二部分實驗:利用單擺週期得出物體之精確尺寸

- 利用單擺裝置中週期與擺長之間的關係，作圖求出A值。

| L(A) | 10T1 (s) | 10T2 (s) | 10T3 (s) | 10T4 (s) | 10T5 (s) | Tavg(s) | T2(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 14.32 | 14.34 | 14.28 | 14.31 | 14.31 | 1.4312 | 2.048 |
| 45 | 15.28 | 15.18 | 15.18 | 15.31 | 15.19 | 1.5228 | 2.318 |
| 50 | 15.53 | 15.87 | 16.03 | 15.63 | 15.63 | 1.5738 | 2.477 |
| 55 | 16.78 | 16.72 | 16.66 | 16.77 | 16.69 | 1.6724 | 2.797 |
| 60 | 17.41 | 17.44 | 17.5 | 17.41 | 17.47 | 1.7446 | 3.044 |

- 將求出的A值代入第一部分的量測結果。計算出每一物體量測結果之平均值與標準差。(以mm表示)

|  | 游尺刻度一 | 游尺刻度二 | 游尺刻度三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小刻度 | 2.495mm | 4.069 mm | 4.888 mm |

- 圓形墊片外徑

|  | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Lavg (mm) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副尺刻度一 | 51.49 | 51.625 | 51.796 | 51.625 | 51.796 | 51.666 | 0.052 |
| 副尺刻度二 | 51.625 | 51.625 | 51.723 | 51.723 | 52.944 | 51.928 | 0.228 |
| 副尺刻度三 | 51.772 | 51.625 | 51.772 | 51.625 | 51.625 | 51.684 | 0.032 |

(b)鐵球直徑

|  | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Lavg (mm) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副尺刻度一 | 9.592 | 8.566 | 8.566 | 9.592 | 9.592 | 9.182 | 0.225 |
| 副尺刻度二 | 9.469 | 9.323 | 9.469 | 9.469 | 9.323 | 9.411 | 0.032 |
| 副尺刻度三 | 9.469 | 9.775 | 9.469 | 9.469 | 9.775 | 9.591 | 0.067 |

(c)螺帽對邊之距離

|  | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | Lavg (mm) | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 副尺刻度一 | 17.008 | 17.008 | 17.008 | 16.862 | 16.862 | 16.949 | 0.031 |
| 副尺刻度二 | 17.314 | 16.997 | 17.314 | 17.314 | 16.997 | 17.187 | 0.069 |
| 副尺刻度三 | 17.107 | 17.107 | 17.107 | 17.253 | 17.253 | 17.165 | 0.032 |

- 將量測結果對所使用之三種不同副尺之最小刻度數值作圖。(以mm表示)

|  | 游尺刻度一 | 游尺刻度二 | 游尺刻度三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小刻度 | 2.495mm | 4.069 mm | 4.888 mm |

- 圓形墊片外徑

- 鐵球直徑

- 螺帽對邊之距離

討論:由實驗結果得知，平均而言，以游尺刻度一測量可望得到較準確之結果。主要原因是因為刻度一的刻度較細，在測量物體時游尺刻度較能準確地對到主尺刻度，因而減少透過估計所造成的誤差。此外，若主尺與遊尺零點刻度沒有對齊或計算之A值有偏差，將造成實驗結果產生系統性之誤差。

實際長度

| A(mm) | 12.05 |
| --- | --- |
| 圓形墊片外徑(mm) | 50.84 |
| 鐵球直徑(mm) | 9.48 |
| 螺帽隊邊距離(mm) | 16.85 |

# Text boxes

又g=976.516cm/s2

故可得A=12.219mm