97年屏東實驗一參考解答

摘要：本題旨在量測彈簧之彈力係數k，由公式，可知彈簧伸長量x與鋁棒之水下深度b為一線性關係，所以可由實驗數據的趨勢線方程式之斜率可以算出k，實驗結果k=7.34（N/m）。

一、實驗目的

1.量測圓柱在水面下不同深度之彈簧伸長量。

2.利用彈簧伸長量與鋁棒之水面下深度的趨勢線方程式之斜率，算出彈簧之彈性係數k。

二、實驗器材

| 器材名稱 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 彈簧 |  | ㄧ個 |
| 膠帶 | 一般用透明膠帶 | 一卷 |
| 鋁圓柱 | 直徑1.6公分，長10公分 | 一支 |
| 自來水 | 至少1200ml | 一瓶 |
| 奇異筆 | 油性，細字 | 一支 |
| 抹布 | 吸水性良好 | 一條 |
| 天平 | 至少可量150g，最小刻度單位0.1g or 0.01g | 一具 |
| 直尺 | 至少45cm,最小刻度：1mm | 一支 |
| 支架 | 一般用，附直角夾及橫桿，可在至少60cm範圍上下調整橫桿高度 | 一座 |
| 燒杯 | 500ml | 一個 |
| 量筒 | 50ml | 一個 |
| 小刀 | 一般用(考生自備) | 一支 |
| 直尺 | 至少15cm,最小刻度：1mm (考生自備) | 一支 |
| 計算器 | 工程用(考生自備) | 一個 |

三、實驗設計與實驗原理

1.量測圓柱在水面下深度

(1)先把十公分長的鋁柱用鉛筆作每一公分一刻度。

(2)鋁柱的一邊用膠帶黏出一個弧狀的環，之後再用棉線穿過環和彈簧，這樣彈簧就可以掛上。如右圖。

2.量測圓柱水面下深度之伸長量

(1)圓柱放入水中後，直到彈簧呈現靜止不動的狀態，再進行量測。

(2) 在支架旁固定一長尺，以便進行量測彈簧之伸長量。

3.實驗原理

由力的平衡可以知道
    or

可得到

(x：伸長量，b：水下深度)

四、實驗步驟

1.固定支架和做一可上下移動之橫桿，棍棒垂掛彈簧，彈簧下掛圓柱，如右圖。

2.圓柱下放燒杯，燒杯裡加水。

3.移動橫桿將圓柱慢慢放入水中，量測圓柱在水下之深度和伸長量的關係。

4.圓柱不可碰到杯底，否則量測到的伸長量會不準。

五、數據紀錄

1.實驗紀錄

(1).用天平量測鋁柱重量 53.5g

(2).量測水下深度和伸長量的關係

| b(cm) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1(cm) | 4.85 | 4.55 | 4.32 | 4.08 | 3.82 | 3.55 | 3.32 | 2.99 |
| x2(cm) | 4.87 | 4.61 | 4.38 | 4.05 | 3.85 | 3.58 | 3.50 | 2.97 |
| x3(cm) | 4.91 | 4.63 | 4.32 | 4.07 | 3.80 | 3.58 | 3.28 | 3.00 |
| x4(cm) | 4.93 | 4.65 | 4.40 | 4.13 | 3.82 | 3.61 | 3.27 | 3.01 |
| x5(cm) | 4.93 | 4.60 | 4.35 | 4.05 | 3.83 | 3.52 | 3.29 | 3.01 |
| 平均 | 4.898 | 4.608 | 4.354 | 4.076 | 3.824 | 3.568 | 3.332 | 2.996 |

六.描繪作圖    X軸為b(單位：m)，Y軸為x(單位：m)

七.計算結果

對照公式

所以上式的斜率對照圖上斜率，

水的密度ρ：1

重力加速度g：9.8

圓周率π：3.14

圓柱半徑r：0.795 cm

由液體密度×體積求得在水中排開的體積(

(乘以100是因為b的單位為公尺)

在水中排開的體積×重力加速度(

(乘以0.001是因為力的單位是牛頓，所以要換算成公斤)

所求k=1.94486733/0.2647≒7.34牛頓/公尺（nt/m）

八、討論

1.在水面下的深度和伸長量的關係為一線性關係，由公式可知其決定k值之係數有液體密度與圓柱體積，和質量無關。

2.在測量彈簧伸長量時，用短尺不好量測，可以用長尺固定在彈簧邊的支架上，以便量測。

3.燒杯的水至少要高於10公分(因為圓柱有十公分)，圓柱不可碰到杯底，否則伸長量就不正確。

4.在量測時，眼睛要平視彈簧邊緣，並用一隻眼睛觀察才不會造成視差。

5.在測量時，彈簧有時會因移動而上下震盪，最好彈簧在保持不動時再量測。