黏滯液體中的終端速度與黏滯係數

一、實驗簡介

由於液體具有黏滯性，所以讓一個小球在液體中緩慢下降時，則小球將受到三個力的作用，即重力、浮力和阻力。阻力是由於黏附在小球表面的液體與鄰近液體的內摩擦而產生的，它不是小球與液體之間的摩擦阻力，我們把液體跟液體之間的摩擦阻力稱為黏滯力。

如果小球在液體中落下時，速率很小，球也很小，而且液體在各方向都是無限寬廣，那麼小球所受的黏滯力遵守斯托克斯定律為

，其中η稱為黏滯係數;是小球落下的速度;是小球的半徑

在裝有黏滯液體的壓克力圓筒之液面上，讓小球自由下落。顯然，小球在液體中開始做加速運動，但是小球落下一段距離後，小球將等速度落下。因此在液體中降落的物體最終會達到一個恆定的速度，稱為終端速度。

如果我們把將小球改變成金屬圓柱體，並假定每個圓柱體的直徑與它的長度相等，假設作用在這樣一個圓柱體上的黏滯力與作用在相同直徑的球體上的黏滯力相似，則可得到相似的方程式

,其中k、m為常數，對於球體，式中的值為1，此式將回復到式(1)

二、實驗器材

壓克力圓筒1個、甘油1升、碼錶×1個、直尺1支、筷子1雙、燒杯1個

直徑6mm、8mm、10mm、12mm和15.8mm的鋁圓柱各一個

直徑6mm的銅圓柱1個

直徑6mm的不鏽鋼圓柱1個

直徑3mm的不鏽鋼小球1個

直徑5mm的不鏽鋼小球1個

直徑7mm的不鏽鋼小球1個

方格紙×5、抹布×1、乳膠手套1雙

可供利用的數據

重力加速度9.8m/s2、鋁圓柱鋁密度2.7×103kg/m3、銅圓柱體密度8.96×103kg/m3

不鏽鋼圓柱體密度7.87×103kg/m3、不鏽鋼圓球體密度7.87×103kg/m3

三、實驗引導

- 將壓克力圓筒放穩，使油面水平，為保持實驗的一貫性，要使金屬球體與圓柱體在相同的初始位置落下，並使圓柱體與球體的軸線保持水平。

- 為使球體、圓柱體表面完全被油浸潤，用鑷子夾起球體、圓柱體，先在油中浸一下，然後在油面上釋放，讓其自由落下。（取出球體或圓球體時可將甘油倒至燒杯，方便筷子取出，實驗過程中保持乾淨）

- 安排適合之實驗步驟與方法，判斷圓柱體是否已經達到終端速度。

- 利用不同材料的圓柱體安排適合之實驗步驟與分析方法，進而推得甘油密度

- 利用所求得的甘油密度跟提供的圓球體推得黏滯係數

四、實驗內容

- 根據球體、圓柱體的黏滯力公式分別推導終端速度表示式。

設ρ為圓球體或圓柱體的密度，代表液體密度，(10％）

- 如何判別圓柱體或圓球體是否達到終端速度？ （10％）

- 選擇適當的器材與實驗步驟與分析方法，測定出式2之指數m為何？（25％）

- 選擇適當的器材與實驗步驟與分析方法，測定出甘油密度為何？（25％）

- 選擇適當的器材與實驗步驟與方法，畫出黏滯係數與圓球體直徑關係圖，並分析直線外插到縱軸上的截距所代表的物理意義與實驗誤差來源（30％）